## Slide 1
第7章 一阶电路
首 页
本章重点
一阶微分方程的求解
7.2
分解方法在动态电路分析中的运用
7.1
一阶电路的零输入响应
7.3
一阶电路的零状态响应
7.4
一阶电路的全响应
7.5
一阶电路的三要素法
7.6
一阶电路的阶跃响应
7.7

## Slide 2
下 页
上 页
返 回
一阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应的概念及求解；
重点
一阶电路的阶跃响应概念及求解。
1.动态电路方程的建立及初始条件的确定；

## Slide 3
含有动态元件电容和电感的电路称动态电路。
1. 动态电路
动态电路的方程及其初始条件
当动态电路状态发生改变时（换路）需要经历一个变化过程才能达到新的稳定状态。这个变化过程称为电路的过渡过程。
下 页
上 页
特点
返 回

## Slide 4
例
0
t
i
过渡期为零
电阻电路
下 页
上 页
+
-
us
R1
R2
（t = 0）
i
返 回

## Slide 5
i = 0 , uC= Us
i = 0 , uC = 0
k接通电源后很长时间，电容充电完毕，电路达到新的稳定状态：
k未动作前，电路处于稳定状态：
电容电路
下 页
上 页
k
+
–
uC
Us
R
C
i
(t = 0)
+
-
(t →)
+
–
uC
Us
R
C
i
+
-
前一个稳定状态
过渡状态
新的稳定状态
t1
US
uc
t
0
?
i
有一过渡期
返 回

## Slide 6
uL= 0, i=Us /R
i = 0 , uL = 0
k接通电源后很长时间，电路达到新的稳定状态，电感视为短路：
k未动作前，电路处于稳定状态：
电感电路
下 页
上 页
k
+
–
uL
Us
R
i
(t = 0)
+
-
L
(t →)
+
–
uL
Us
R
i
+
-
前一个稳定状态
过渡状态
新的稳定状态
t1
US/R
i
t
0
?
uL
有一过渡期
返 回

## Slide 7
下 页
上 页
(t →)
+
–
uL
Us
R
i
+
-
k未动作前，电路处于稳定状态：
uL= 0, i=Us /R
k断开瞬间
i = 0 , uL = 
工程实际中在切断电容或电感电路时会出现过电压和过电流现象。
注意
k
(t →)
+
–
uL
Us
R
i
+
-
返 回

## Slide 8
过渡过程产生的原因
电路内部含有储能元件 L、C，电路在换路时能量发生变化，而能量的储存和释放都需要一定的时间来完成。
电路结构、状态发生变化
换路
支路接入或断开
电路参数变化
下 页
上 页
返 回

## Slide 9
应用KVL和电容的VCR得：
若以电流为变量：
2. 动态电路的方程
下 页
上 页
(t >0)
+
–
uC
Us
R
C
i
+
-
例
RC电路
返 回

## Slide 10
应用KVL和电感的VCR得：
若以电感电压为变量：
下 页
上 页
(t >0)
+
–
uL
Us
R
i
+
-
RL电路
返 回

## Slide 11
有源
电阻
电路
一个动
态元件
一阶电路
下 页
上 页
结论
含有一个动态元件电容或电感的线性电路，其电路方程为一阶线性常微分方程，称一阶电路。
返 回

## Slide 12
二阶电路
下 页
上 页
(t >0)
+
–
uL
Us
R
i
+
-
C
uC
＋
－
RLC电路
应用KVL和元件的VCR得：
含有二个动态元件的线性电路，其电路方程为二阶线性常微分方程，称二阶电路。
返 回

## Slide 13
一阶电路
一阶电路中只有一个动态元件,描述电路的方程是一阶线性微分方程。
描述动态电路的电路方程为微分方程；
动态电路方程的阶数通常等于电路中动态元件的个数。
二阶电路
二阶电路中有二个动态元件,描述电路的方程是二阶线性微分方程。
下 页
上 页
结论
返 回

## Slide 14
高阶电路
电路中有多个动态元件，描述电路的方程是高阶微分方程。
动态电路的分析方法
根据KVL、KCL和VCR建立微分方程；
下 页
上 页
返 回

## Slide 15
复频域分析法
时域分析法
求解微分方程
经典法
状态变量法
数值法
卷积积分
拉普拉斯变换法
状态变量法
付氏变换
本章采用
工程中高阶微分方程应用计算机辅助分析求解。
下 页
上 页
返 回

## Slide 16
稳态分析和动态分析的区别
稳态
动态
换路发生很长时间后状态
微分方程的特解
恒定或周期性激励
换路发生后的整个过程
微分方程的通解
任意激励
下 页
上 页
直流时
返 回

## Slide 17
t = 0＋与t = 0－的概念
认为换路在t=0时刻进行
0－ 换路前一瞬间
0＋ 换路后一瞬间
3.电路的初始条件
初始条件为 t = 0＋时u ，i 及其各阶导数的值。
下 页
上 页
注意
0
f(t)
0－
0＋
t
返 回

## Slide 18
图示为电容放电电路，电容原先带有电压Uo,求开关闭合后电容电压随时间的变化。
例
解
特征根方程：
通解：
代入初始条件得：
在动态电路分析中，初始条件是得到确定解答的必需条件。
下 页
上 页
明确
R
－
+
C
i
uC
(t=0)
返 回

## Slide 19
t = 0+ 时刻
i
uc
C
+
-
电容的初始条件
0
下 页
上 页
当i()为有限值时
返 回

## Slide 20
q (0+) = q (0－)
uC (0+) = uC (0－)
换路瞬间，若电容电流保持为有限值， 则电容电压（电荷）换路前后保持不变。
q =C uC
电荷守恒
下 页
上 页
结论
返 回

## Slide 21
电感的初始条件
t = 0+时刻
0
下 页
上 页
当u为有限值时
iL
u
L
+
-
返 回

## Slide 22
L (0＋)= L (0－)
iL(0＋)= iL(0－)
磁链守恒
换路瞬间，若电感电压保持为有限值， 则电感电流（磁链）换路前后保持不变。
下 页
上 页
结论
返 回

## Slide 23
L (0+)= L (0－)
iL(0+)= iL(0－)
qc (0+) = qc (0－)
uC (0+) = uC (0－)
换路定律
电容电流和电感电压为有限值是换路定律成立的条件。
换路瞬间，若电感电压保持为有限值，则电感电流（磁链）换路前后保持不变。
换路瞬间，若电容电流保持为有限值，则电容电压（电荷）换路前后保持不变。
换路定律反映了能量不能跃变。
下 页
上 页
注意
返 回

## Slide 24
电路初始值的确定
(2)由换路定律
uC (0+) = uC (0－)=8V
(1) 由0－电路求 uC(0－)
uC(0－)=8V
(3) 由0+等效电路求 iC(0+)
iC(0－)=0 iC(0+)
例1
求 iC(0+)
电容开路
下 页
上 页
+
-
10V
i
iC
+
uC
-
S
10k
40k
+
-
10V
+
uC
-
10k
40k
+
8V
-
0+等效电路
+
-
10V
i
iC
10k
电容用电压源替代
注意
返 回

## Slide 25
iL(0+)= iL(0－) =2A
例 2
t = 0时闭合开关k ,求 uL(0+)
先求
应用换路定律:
电感用电流源替代
解
电感短路
下 页
上 页
iL
+
uL
-
L
10V
S
1
4
+
-
iL
10V
1
4
+
-
由0+等效电路求 uL(0+)
2A
+
uL
-
10V
1
4
+
-
注意
返 回

## Slide 26
求初始值的步骤:
1.由换路前电路（稳定状态）求uC(0－)和iL(0－)；
2.由换路定律得 uC(0+) 和 iL(0+)。
3.画0+等效电路。
4.由0+电路求所需各变量的0+值。
b. 电容（电感）用电压源（电流源）替代。
a. 换路后的电路
（取0+时刻值，方向与原假定的电容电压、电感电流方向相同）。
下 页
上 页
小结
返 回

## Slide 27
iL(0+) = iL(0－) = iS
uC(0+) = uC(0－) = RiS
uL(0+)= - RiS
求 iC(0+) , uL(0+)
例3
解
由0－电路得：
下 页
上 页
由0+电路得：
S(t=0)
+
–
uL
iL
C
+
–
uC
L
R
iS
iC
R
iS
0－电路
uL
+
–
iC
R
iS
RiS
+
–
返 回

## Slide 28
例4
求k闭合瞬间各支路电流和电感电压
解
下 页
上 页
由0－电路得：
由0+电路得：
iL
+
uL
-
L
S
2
+
-
48V
3
2
C
iL
2
+
-
48V
3
2
+
－
uC
返 回
12A
24V
+
-
48V
3
2
+
-
i
iC
+
-
uL

## Slide 29
求k闭合瞬间流过它的电流值
解
确定0－值
给出0＋等效电路
下 页
上 页
例5
iL
+
20V
-
10
+
uC
10
10
－
iL
+
20V
-
L
S
10
+
uC
10
10
C
－
返 回
1A
10V
+
uL
－
iC
+
20V
-
10
+
10
10
－

## Slide 30
7.3 一阶电路的零输入响应
换路后外加激励为零，仅由动态元件初始储能产生的电压和电流。
1.RC电路的零输入响应
已知 uC (0－)=U0
uR= Ri
零输入响应
下 页
上 页
i
S(t=0)
+
–
uR
C
+
–
uC
R
返 回

## Slide 31
特征根
特征方程
RCp+1=0
则
下 页
上 页
代入初始值 uC (0+)=uC(0－)=U0
A=U0
i
S(t=0)
+
–
uR
C
+
–
uC
R
返 回

## Slide 32
下 页
上 页
或
返 回

## Slide 33
t
U0
uC
0
I0
t
i
0
令  =RC , 称为一阶电路的时间常数
电压、电流是随时间按同一指数规律衰减的函数；
连续函数
跃变
响应与初始状态成线性关系，其衰减快慢与RC有关;
下 页
上 页
表明
返 回

## Slide 34
时间常数 的大小反映了电路过渡过程时间的长短
 = RC
 大→过渡过程时间长
 小→过渡过程时间短
电压初值一定：
R 大（ C一定） i=u/R 放电电流小
放电时间长
U0
t
uc
0
 小
 大
C 大（R一定） W=Cu2/2 储能大
物理含义
下 页
上 页
返 回

## Slide 35
a.  :电容电压衰减到原来电压36.8%所需的时间。工程上认为, 经过 3－5 , 过渡过程结束。
U0 0.368U0 0.135U0 0.05U0 0.007U0
t
0  2 3 5
U0 U0 e -1 U0 e -2 U0 e -3 U0 e -5
下 页
上 页
注意
返 回

## Slide 36
 ＝ t2－ t1
t1时刻曲线的斜率等于
U0
t
uc
0

t1
t2
次切距的长度
下 页
上 页
返 回
b. 时间常数 的几何意义：

## Slide 37
能量关系
电容不断释放能量被电阻吸收, 直到全部消耗完毕.
设 uC(0+)=U0
电容放出能量：
电阻吸收（消耗）能量：
下 页
上 页
uC
R
+
－
C
返 回

## Slide 38
例1
图示电路中的电容原充有24V电压，求k闭合后，电容电压和各支路电流随时间变化的规律。
解
这是一个求一阶RC 零输入响应问题，有：
+
uC
4
5F
－
i1
t >0
等效电路
下 页
上 页
i3
S
3
+
uC
2
6
5F
－
i2
i1
返 回

## Slide 39
+
uC
4
5F
－
i1
分流得：
下 页
上 页
i3
S
3
+
uC
2
6
5F
－
i2
i1
返 回

## Slide 40
2. RL电路的零输入响应
特征方程 Lp+R=0
特征根
代入初始值
A= iL(0+)= I0
t >0
下 页
上 页
iL
S(t=0)
US
L
+
–
uL
R
R1
+
-
i
L
+
–
uL
R
返 回

## Slide 41
t
I0
iL
0
连续函数
跃变
电压、电流是随时间按同一指数规律衰减的函数；
下 页
上 页
表明
-RI0
uL
t
0
i
L
+
–
uL
R
返 回

## Slide 42
响应与初始状态成线性关系，其衰减快慢与L/R有关;
下 页
上 页
令 称为一阶RL电路时间常数
 = L/R
时间常数 的大小反映了电路过渡过程时间的长短
L大 W=LiL2/2 起始能量大
R小 P=Ri2 放电过程消耗能量小
放电慢， 大
 大→过渡过程时间长
 小→过渡过程时间短
物理含义
电流初值iL(0)一定：
返 回

## Slide 43
能量关系
电感不断释放能量被电阻吸收, 直到全部消耗完毕。
设 iL(0+)=I0
电感放出能量：
电阻吸收（消耗）能量：
下 页
上 页
i
L
+
–
uL
R
返 回

## Slide 44
例1
t=0时,开关S由1→2，求电感电压和电流及开关两端电压u12。
解
下 页
上 页
i
+
–
uL
6
6H
t >0
iL
S(t=0)
+
–
24V
6H
3
4
4
6
+
－
uL
2
1
2
返 回

## Slide 45
下 页
上 页
i
+
–
uL
6
6H
t >0
iL
S(t=0)
+
–
24V
6H
3
4
4
6
+
－
uL
2
1
2
返 回

## Slide 46
一阶电路的零输入响应是由储能元件的初值引起的响应, 都是由初始值衰减为零的指数衰减函数。
iL(0+)= iL(0－)
uC (0+) = uC (0－)
RC电路
RL电路
下 页
上 页
小结
返 回

## Slide 47
一阶电路的零输入响应和初始值成正比，称为零输入响应线性。
衰减快慢取决于时间常数
同一电路中所有响应具有相同的时间常数。
下 页
上 页
小结
 = R C
 = L/R
R为与动态元件相连的一端口电路的等效电阻。即单口网络的等效电阻
RC
电路
RL
电路
返 回

## Slide 48
动态元件初始能量为零，由t >0电路中外加激励作用所产生的响应。
方程：
7.4 一阶电路的零状态响应
解答形式为：
1.RC电路的零状态响应
零状态响应
非齐次方程特解
齐次方程通解
下 页
上 页
i
S(t=0)
US
+
–
uR
C
+
–
uC
R
uC (0－)=0
+
–
非齐次线性常微分方程
返 回

## Slide 49
与输入激励的变化规律有关，为电路的稳态解
变化规律由电路参数和结构决定
的通解
通解（自由分量，暂态分量）
特解（强制分量）
的特解
下 页
上 页
返 回

## Slide 50
全解
uC (0+)=A+US= 0
A= － US
由初始条件 uC (0+)=0 定积分常数 A
下 页
上 页
从以上式子可以得出：
返 回

## Slide 51
-US
uC‘
uC“
US
t
i
0
t
uC
0
电压、电流是随时间按同一指数规律变化的函数；电容电压由两部分构成：
连续函数
跃变
稳态分量（强制分量）
暂态分量（自由分量）
下 页
上 页
表明
+
返 回

## Slide 52
响应变化的快慢，由时间常数＝RC决定； 大，充电慢， 小充电就快。
响应与外加激励成线性关系；
能量关系
电容储存能量：
电源提供能量：
电阻消耗能量：
电源提供的能量一半消耗在电阻上，一半转换成电场能量储存在电容中。
下 页
上 页
表明
R
C
+
-
US
返 回

## Slide 53
例
t=0时,开关S闭合，已知 uC(0－)=0，求(1)电容电压和电流,(2) uC＝80V时的充电时间t 。
解
(1)这是一个RC电路零状态响应问题，有：
(2)设经过t1秒，uC＝80V
下 页
上 页
500
10F
+
-
100V
S
+
－
uC
i
返 回

## Slide 54
2. RL电路的零状态响应
已知iL(0－)=0，电路方程为：
t
iL
0
下 页
上 页
iL
S(t=0)
US
+
–
uR
L
+
–
uL
R
+
—
返 回

## Slide 55
uL
US
t
0
下 页
上 页
iL
S(t=0)
US
+
–
uR
L
+
–
uL
R
+
—
返 回

## Slide 56
例1
t=0时,开关S打开，求t >0后iL、uL的变化规律。
解
这是RL电路零状态响应问题，先化简电路，有：
t > 0
下 页
上 页
返 回
iL
S
+
–
uL
2H
R
80
10A
200
300
iL
+
–
uL
2H
10A
Req

## Slide 57
例2
t=0开关k打开，求t >0后iL、uL及电流源的电压。
解
这是RL电路零状态响应问题，先化简电路，有：
下 页
上 页
iL
+
–
uL
2H
Uo
Req
+
－
t > 0
返 回
iL
K
+
–
uL
2H
10
2A
10
5
+
–
u

## Slide 58
一阶电路的零状态响应是由外加激励引起的响应, 有稳态分量（特解）和暂态分量（通解）组成。
下 页
上 页
小结
返 回
当激励为直流电源时，状态变量的解有以下形式：
当激励为其它函数时，需要根据微分方程求解。
当外施激励增大m倍，则零状态响应也增大m倍，称为零状态响应比例性。若有多个激励，还存在零状态响应叠加。即零状态响应是输入的线性函数，简称零状态响应线性。

## Slide 59
0.5A
2
0.25F
+
-
u(t)
2
tA
0.5+tA
1
0.25F
+
-
u(t)
例3
两电源均在t=0时开始作用，已知电容初始电压u(0)为零，求t >0后电压源电流i(t) 。
0.5A
2
0.25F
+
-
u(t)
2
2t V
+
－
i(t)
根据KCL
解
这是RC电路零状态响应问题，但电压源为非直流。
(1)求 的通解为
下 页
上 页
返 回

## Slide 60
(2)特解可设为 ，代入原方程得：
(3)故非齐次方程的通解为
代入初始条件u(0)=0，得
故得
下 页
上 页
返 回

## Slide 61
7.5 一阶电路的全响应及叠加
电路的初始状态不为零，同时又有外加激励源作用时电路中产生的响应。
以RC电路为例，电路微分方程：
1. 全响应
全响应
下 页
上 页
i
S(t=0)
US
+
–
uR
C
+
–
uC
R
解答为： uC(t) = uC' + uC"
特解 uC' = US
通解
 = RC
返 回

## Slide 62
uC (0－)=U0
uC (0+)=A+US=U0
 A=U0 - US
由初始值定A
下 页
上 页
强制分量(稳态解)
自由分量(暂态解)
返 回

## Slide 63
2. 全响应的两种分解方式
uC"
-US
U0
暂态解
uC'
US
稳态解
U0
uc
全解
t
uc
0
全响应 = 强制分量(稳态解)+自由分量(暂态解)
着眼于电路的两种工作状态
物理概念清晰
下 页
上 页
返 回

## Slide 64
全响应 = 零状态响应 + 零输入响应
着眼于因果关系
便于叠加计算
下 页
上 页
零输入响应
零状态响应
S(t=0)
US
C
+
–
R
uC (0－)=U0
+
S(t=0)
US
C
+
–
R
uC (0－)=U0
S(t=0)
US
C
+
–
R
uC (0－)= 0
返 回

## Slide 65
零状态响应
零输入响应
t
uc
0
US
零状态响应
全响应
零输入响应
U0
下 页
上 页
返 回

## Slide 66
例1
t=0 时 ,开关k打开，求t >0后的iL、uL。
解
这是RL电路全响应问题，有：
零输入响应：
零状态响应：
全响应：
下 页
上 页
iL
S(t=0)
+
–
24V
0.6H
4
+
－
uL
8
返 回
用叠加定理解

## Slide 67
或求出稳态分量：
全响应：
代入初值有：
6＝2＋A
A=4
若电压源改为48V时,求t >0后的iL。
零输入响应也变：
则因为零输入和零状态响应线性
∴零状态响应：
全响应：
下 页
上 页
返 回
用叠加定理解
此例可不讲

## Slide 68
例2
解
这是RC电路全响应问题，有：
下 页
上 页
稳态分量：
返 回
+
–
10V
1A
1
+
－
uC
1
+
－
u
1
t=0时 ,开关K闭合，求t >0后的iC、uC及电流源两端的电压。
全响应：
代入初值有：
1＝11＋A
A=－10

## Slide 69
下 页
上 页
返 回
+
–
10V
1A
1
+
－
uC
1
+
－
u
1
零输入响应：
零状态响应：
全响应：
用叠加定理解

## Slide 70
iS
1
1F
+
-
u(t)
1
uS
+
－
i(t)
已知 两电源均在t=0时开始作用，电容初始电压u(0)=1V，求u(t) ， t >0 。
例3
若 求u(t) ， t >0 。
解
1.零输入响应：
2.零状态响应：
用叠加定理解
电流源单独作用响应
下 页
上 页
返 回

## Slide 71
电压源单独作用响应
1F
+
-
0.5
0.5uS
+
－
微分方程：
代入数值：
齐次方程通解为：
设特解为：
待定系数法解得
故
根据u(0)=0,解得K=2。即
下 页
上 页
返 回

## Slide 72
零状态响应
3.全响应
4.若 ,则由零状态响应线性可知
故全响应
下 页
上 页
返 回

## Slide 73
一阶电路的数学模型是一阶线性微分方程：
令 t = 0+
其解答一般形式为：
下 页
上 页
特解
返 回
7.6 三要素法分析一阶电路

## Slide 74
分析一阶电路问题转为求解电路的三个要素的问题。
用0+等效电路求解
用t→的稳态电路求解
下 页
上 页
直流激励时：
A
注意
返 回

## Slide 75
三要素法可用于求解电路任一变量（状态和非状态）的零输入响应和直流作用下的零状态响应、全响应。
三要素法步骤
利用电容开路、电感短路求初始值 、 ;
时刻电路：初始值 、 用电源替代，可求得任一电压或电流的初始值，即 、 ;
利用电容开路、电感短路求 时刻任一电压或电流的稳态值，即 、 ;
利用戴维南等效电阻求时间常数 = R C或 = L/R
根据 求解
下 页
上 页
返 回

## Slide 76
例1
已知：t=0 时合开关，求换路后的uC(t)
解
t
uc
2
(V)
0.667
0
下 页
上 页
1A
2
1
3F
+
-
uC
返 回

## Slide 77
例2
t=0时 ,开关闭合，求t >0后的iL、i1、i2
解
三要素为：
下 页
上 页
iL
+
–
20V
0.5H
5
5
+
–
10V
i2
i1
三要素公式
返 回
先求 iL(t),再求其它i1、i2

## Slide 78
例3
已知：t=0时开关由1→2，求换路后的uC(t)
解
三要素为：
下 页
上 页
4
+
－
4
i1
2i1
u
+
－
2A
4
1
0.1F
+
uC
－
+
－
4
i1
2i1
8V
+
－
1
2
返 回

## Slide 79
下 页
上 页
例4
已知：t=0时开关闭合，求换路后的电流i(t) 。
+
–
1H
0.25F
5
2
S
10V
i
解
三要素为：
返 回

## Slide 80
下 页
上 页
+
–
1H
0.25F
5
2
S
10V
i
返 回

## Slide 81
已知：电感无初始储能t = 0 时合S1 , t =0.2s时合S2 ，求两次换路后的电感电流i(t)。
0 < t < 0.2s
解
下 页
上 页
例5
i
10V
+
S1(t=0)
S2(t=0.2s)
3
2
-
返 回

## Slide 82
t > 0.2s
下 页
上 页
i
10V
+
S1(t=0)
S2(t=0.2s)
3
2
-
返 回

## Slide 83
(0 < t  0.2s)
( t  0.2s)
下 页
上 页
i
t(s)
0.2
5
(A)
1.26
2
0
返 回

## Slide 84
7.7 阶跃响应及分段常量信号响应
1. 单位阶跃函数
定义
t
 (t)
0
1
单位阶跃函数的延迟
t
 (t-t0)
t0
0
1
下 页
上 页
返 回

## Slide 85
t = 0 合闸 i(t) = Is
在电路中模拟开关的动作
t = 0 合闸 u(t) = E
单位阶跃函数的作用
下 页
上 页
S
US
u(t)
u(t)
返 回
Is
k
u(t)

## Slide 86
起始一个函数
t
f (t)
0
t0
延迟一个函数
下 页
上 页
t
f(t)
0
t0
返 回

## Slide 87
用单位阶跃函数表示复杂的信号
例 1
(t)
t
f(t)
1
0
1
t0
t
f(t)
0
t0
- (t-t0)
例 2
1
t
1
f(t)
0
2
4
3
下 页
上 页
返 回

## Slide 88
例 4
1
t
1
f(t)
0
例 3
1
t
1
f(t)
0
2
4
3
下 页
上 页
返 回

## Slide 89
例 5
t
1
0
2
已知电压u(t)的波形如图，试画出下列电压的波形。
t
1
u(t)
0
－2
2
t
1
0
－1
1
t
1
0
1
t
1
0
2
1
下 页
上 页
返 回

## Slide 90
和
的区别
2. 一阶电路的阶跃响应
激励为单位阶跃函数时，电路中产生的零状态响应。
阶跃响应
下 页
上 页
i
C
+
–
uC
R
uC (0－)=0
注意
返 回

## Slide 91
t
0
1
i
t
0
i
下 页
上 页
t
uC
1
0
返 回

## Slide 92
t
iC
0
激励在 t = t0 时加入，
则响应从t =t0开始。
t- t0
( t - t0 )
- t
不要写为：
下 页
上 页
iC
 (t -t0)
C
+
–
uC
R
t0
注意
返 回
时不变电路的参数不随时间变化，若单位阶跃响应为s (t)，则延时单位阶跃响应为 s (t -t0) ，这一性质称为时不变性。

## Slide 93
求图示电路中电流 iC(t）
例
下 页
上 页
10k
10k
us
+
-
ic
100F
uC(0－)=0
0.5
10
t(s)
us(V)
0
5k
0.5us
+
-
ic
100F
uC(0－)=0
等效
返 回

## Slide 94
应用叠加定理
下 页
上 页
5k
+
-
ic
100F
5k
+
-
ic
100F
5k
+
-
ic
100F
阶跃响应为：
返 回

## Slide 95
由齐次性和叠加性得实际响应为：
下 页
上 页
5k
+
-
ic
100F
5k
+
-
ic
100F
返 回

## Slide 96
下 页
上 页
分段表示为：
返 回

## Slide 97
分段表示为：
t(s)
iC(mA)
0
1
-0.632
0.5
波形
0.368
下 页
上 页
返 回