## Slide 1
第5-6章 组合逻辑电路
(2) 学习常用中规模集成模块
(3) 了解电路中的竞争和冒险现象
本章重点
(1)掌握分析和设计组合电路的基本方法
加法器 比较器
译码器 编码器
选择器
本章基本内容
(1)电路分析与设计的方法
(2)常用组合逻辑模块的应用

## Slide 2
 组合逻辑电路概念
输入：
逻辑关系：Yi = Fi (X0、X2、…、Xn) i = (0、2、…、m)
 组合逻辑电路的结构特点
电路由逻辑门构成，不含记忆元件
输出：
X0、X2、…、Xn
Y0、Y2、…、Ym
组合逻辑电路的定义和特点
组合逻辑电路任一时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入，而与过去的输入无关。
Ym
Xn
X0
Y0
组合逻
辑电 路

## Slide 3
组 合 电 路 的 分 析
 任务：已知逻辑电路，分析其逻辑功能
分析步骤
输出函数
表达式
描述电路
功能
已知组合电路
简化函数
真值表

## Slide 4
例1：试分析图所示逻辑电路的功能。
结论：电路为少数服从多数电路， 称表决电路。
解：（1）逻辑表达式
（2）列真值表
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
真值表
（3）分析电路的逻辑功能
多数输入变量为1，输出F为1；
多数输入变量为0，输出 F为0
分 析

## Slide 5
例2:试分析图所示逻辑电路的功能。
加法器

## Slide 6: 组 合 电 路 的 设 计
 任务：根据实际逻辑问题，设计实现其功能的逻辑电路
设计步骤
形式变换
根据设计所用
芯片要求
选择所需
门电路
根据设
计要求
分析题意，将设计
要求转化为逻辑关
系，这一步为设计
组合逻辑电路的关键
确定输入、输出、列出真值表
写出表达式并简化
画逻辑电路图

## Slide 7
例1．在举重比赛中，有3名裁判，其中1名为主裁判。当有两名以上裁判（其中必须有1名主裁判）认为运动员举杠铃合格，就按动电钮，可发出成绩有效的信号。请设计该组合逻辑电路。
（1）作出逻辑规定：
输入：合格为1，不合格为0
输出：成绩有效为1，无效为0
（2）列出真值表
A B C | L
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 1 1 1
设 计
AB
AC
（3）求逻辑函数表达式
L=AB+AC

## Slide 8
（4）画出逻辑电路图


≥1
B
C
A
Y



B
C
A
Y
（5）化成“与非”式
设 计

## Slide 9
设计一个监视交通信号灯状态的逻辑电路
如果信号灯
出现故障，
Z为1
R
A
G
Z

## Slide 10
1. 抽象
输入变量:
红（R）、黄（A）、绿（G）
输出变量：
故障信号（Z）
2. 写出逻辑表达式
输入变量 |  |  | 输出
R | A | G | Z
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 11
3. 选用小规模SSI器件
4. 化简
5. 画出逻辑图

## Slide 12
常用组合逻辑电路
编码器
译码器
数据选择器
数值比较器
加法器

## Slide 13: 编码器
二进制代码
某种控制信息、符号等
译 码
编 码
译码器
编码器
把每一输入的高、低电平信号编成一个对应的输出代码，这种组合逻辑电路称为编码器。
把每一输入的代码译成对应的输出高、低电平信号，这种逻辑电路称为译码器。

## Slide 14
有一键盘输入电路，一共有8个按键，键按下时，对应的输入信号为高电平。
编码器的作用就是把每一个键信号转化成相应的编码
（键码）。
二进制编码器

## Slide 15
3位二进制（8线－3线）编码器
输入为高电平有效，任何时刻有且只有一个输入信号有效
二进制
代码输出

## Slide 16
一、普通编码器
特点：任何时刻只允许输入一个编码信号。
例：3位二进制普通编码器
输 入 |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  | 
I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | Y2 | Y1 | Y0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 17: 利用无关项化简，得：

## Slide 18
优先编码器：对输入信号规定不同的优先级，当有多个信号同时有效时，只对优先级高的信号进行编码。
真值表
优先编码器—74LS148
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
× × × × × × × 0
× × × × × × 0 1
× × × × × 0 1 1
× × × × 0 1 1 1
× × × 0 1 1 1 1
× × 0 1 1 1 1 1
× 0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
Y2
Y1
Y0

## Slide 19
逻辑函数表达式
利用公式A+AB=A+B
优先编码器—74LS148

## Slide 20
YS=I0 I1…I7 S
YEX=I0 I1…I7 S S
优先编码器—74LS148
使能输入
逻辑图
1
S
&
YEX
&
YS
I0
&
&
&
≥1
≥1
≥1
Y0
Y2
Y1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I2
I3
I4
I1
I7
I6
I5

## Slide 21
：输入，低电平有效。
：编码输出端
：使能输入端
：使能输出端，
：扩展输出端，
I0
I7
~
Y2
Y0
~
S
S=0时，允许编码； S＝1时，禁止编码
YS
YEX
YS =0,表示无输入信号
YEX=0，表示有输入信号
★
★
★
★
★
引脚功能说明

## Slide 22
（1）单片使用，S 端应接地。
无编码时YS=0；
有编码时YS=1。
悬空
优先编码器—74LS148
应用
输入信号
编码输出

## Slide 23
（2）级联使用 用两片74LS148构成16线—4线优先编码器。
高优先级
优先编码器—74LS148
应用
低优先级
有效
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1

## Slide 24
（3）用74LS148构成的键盘编码电路

## Slide 25: 译 码 器
某种编码
某种控制信息、符号等
译 码
译码器
把某种编码转化为对应的信息，这种组合逻辑电路称为译码器。
译码器常分为二进制译码器、BCD译码器、显示译码器
译码规则：对应输入的一组二进制代码有且仅有一个输出端为有效电平，其余输出端为相反电平

## Slide 26
译码输入 译码输出
2位二进制译码器
译码输入 译码输出
a1 a0 y0 y1 y2 y3
0 0 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0
2位二进制译码器
0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
y0 y1 y2 y3
a1 a0
0 0
有效电平为“1”
有效电平为“0”
1 0 0 0

## Slide 27: 二极管译码矩阵
用二极管与门阵列组成的3线－8线译码器
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
在大规模集成电路中，经常采用二极管矩阵实现最小项的与运算进行译码。

## Slide 28
1.真值表
1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0
A2 A1 A0
2. 逻辑函数表达式
二进制译码器—74LS138

## Slide 29
二进制译码器—74LS138
3.逻辑电路图
&
1
A2
A1
A0
&
Y7
Y6
&
Y5
&
Y4
&
Y3
&
Y2
&
Y1
&
Y0
1
1
1
1
1
&
1
E2
E1
E3
E

## Slide 30
3线— 8线译码器真值表（74138）
输 入
E1 E2+E3 A0 A1 A2
序号
0
1
禁
止
3
4
5
6
7
2
输 出
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 31
二进制译码器—74LS138
逻辑符号
国标符号
简化逻辑符号

## Slide 32
★由74LS138译码器构成的地址译码器
二进制译码器—74LS138
应用

## Slide 33
★由74LS138译码器构成的数据分配器
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
二进制译码器—74LS138
应用
由总线来的数字信号输送到不同的下级电路中去。

## Slide 34
★ 逻辑函数最小项发生器
如果将一逻辑函数的输入变量加到译码器的译码输入端，则译码输出的每一个输出端都对应一个逻辑函数的最小项。
输入变量
m0
二进制译码器—74LS138
应用
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7

## Slide 35
例 用译码器实现组合逻辑电路F1（A,B,C）=∑m(0,2,4,6)
二进制译码器—74LS138
应用

## Slide 36
四、显示译码器
1. 七段字符显示器

## Slide 37
2. 显示原理
七段LED数码管中的a～g实际上为发光二极管，利用点亮其中某几段来构成0～9字形。如
当a～f=1 ，g=0时，显示字形0
当b=c=1，a=d=e=f=g=0时，显示字形1
当a=b=d=e=g=1，c=f=0时，显示字形2
……
显示译码器
0
a
b
d
c
e
f
1
c
b
2
b
a
g
e
d

## Slide 38
3. 显示译码器的逻辑功能
显示译码器
显示译码器
a
b
c
d
f
e
g
A
C
B
D
8421BCD码
七段显示码

## Slide 39
2. BCD七段字符显示译码器 （代码转换器）7448
输 入 |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  | 
数字 | A3 | A2 | A1 | A0 | Ya | Yb | Yc | Yd | Ye | Yf | Yg | 字形
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

## Slide 40
真值表 卡诺图

## Slide 41
BCD－七段显示译码器7448

## Slide 42
用7448驱动BS201的连接方法

## Slide 43
★数据选择器（Multiplexer,MUX）
数据选择器功能是将多路信号有选择地送到一条输出总线上去。
数据输出
地址码
多路数据输入
数据选择器
究竟选择哪一路数据输出由A1、A0两位地址码决定。

## Slide 44
1. 真值表(把A1A0和Di（i=0…3）当作输入，Y为输出)：
A1 A0 Di | Y
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1
2. 逻辑函数表达式：
数据选择器
F =

## Slide 45
数据选择器
★双4选1数据选择器——74LS153

## Slide 46
数据选择器
★8选1数据选择器——74LS151
F =

## Slide 47
例：用8选1MUX实现逻辑函数
解：8选1 MUX的输出Y的表达式为：
令A2=A，A1=B，A0=C，D0=D1=D3=D6=D7=1，D2=D4=D5=0时，则 L=Y。
连线图如右：
◆ 实现逻辑函数

## Slide 48
例：用4选1数据选择器实现函数
解：
4选1数据选择器的函数表达式为：

D0

D1

D2

D3
“0”
B
A
C
“1”
D0
D1
D2
D3
EN
A1
A0
Y
F
1

## Slide 49
用数据选择器来实现逻辑函数时，应注意以下几点：
1．当逻辑函数的变量个数与数据选择器选择输入端个数相等时，可直接用数据选择器来实现所要实现的逻辑函数。
2．当逻辑函数的变量个数多于数据选择器选择输入端数目时，应分离出多余变量，将余下的变量分别有序地加到数据选择器的数据输入端。
3．一个数据选择器只能用来实现一个多输入变量的单输出逻辑函数。
数据选择器

## Slide 50
数值比较器就是对两个无符号二进制数A、B进行比较，以判别其大小的组合逻辑电路。
输入：被比较的数字；输出：两个数字比较的比较结果，即等于、大于、小于。
数 值 比 较 器

## Slide 51
★一位数值比较器
（1）根据题意列出真值表
A B | Y (A＞B) | Y (A＜B) | Y (A=B)
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 1 0 | 0 1 0 0 | 1 0 0 1
（2）根据真值表写出各输出的逻辑函数表达式
=A⊙B
（3）逻辑电路图

## Slide 52
★四位数值比较器
四位数字比较的原理：
设四位数字为A：A3A2A1A0，B：B3B2B1B0，
先比最高位A3＞B3，则A＞B；
最高位相同A3=B3，比次高位A2＞B2，则结果A＞B；
……
各位都相同时，A=B

## Slide 53
4位数值比较器74LS85功能表
A3 B3 | A2 B2 | A1 B1 | A0 B0 | 级联输入 I(A＞B) I(A＜B）I(A=B) | Y (A＞B) Y (A＜B) Y (A=B)
A3＞B3 | × | × | × | × × × | 1 0 0
A3＜B3 | × | × | × | × × × | 0 1 0
A3=B3 | A2＞B2 | × | × | × × × | 1 0 0
A3=B3 | A2＜B2 | × | × | × × × | 0 1 0
A3=B3 | A2=B2 | A1＞B1 | × | × × × | 1 0 0
A3=B3 | A2=B2 | A1＜B1 | × | × × × | 0 1 0
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0＞B0 | × × × | 1 0 0
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0＜B0 | × × × | 0 1 0
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 1 0 0 | 1 0 0
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 0 1 0 | 0 1 0
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 0 0 1 | 0 0 1

## Slide 54
74LS85符号及逻辑功能
3位数值比较

## Slide 55
例：用两片4位二进制数值比较器74HC85实现8位二进制数比较 。
解：
8位值比较
数 值 比 较 器

## Slide 56
加 法 器
（1）半加器真值表
（2）输出函数
（3）逻辑图
（4）逻辑符号
实现两个一位二进制数相加，
不考虑低位的进位
输 入 输 出
被加数A 加数B 和S 进位C
0 0
0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
★一位半加器

## Slide 57
思考：如何用与非门实现半加器？
加 法 器

## Slide 58: 加 法 器
★一位全加器
（1）作逻辑规定
A、B为加数和被加数，CI为低位进位，S、CO为和及向高位进位。
（2）真值表
A B CI | S CO
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1

## Slide 59: 加 法 器
（2）逻辑表达式
CO=AB+BCI+ACI
（3）逻辑符号

## Slide 60: 加 法 器
★ N位加法器
◆ 功能：实现N位二进制数相加
◆ 按实现方法分类：串行进位加法器、超前进位加法器
（1）串行进位加法器
低位全加器进位输出
高位全加器进位输入
例：用全加器实现4位二进制数相加。
注意：CI0=0
0

## Slide 61
（2）超前进位加法器
进位位直接由加数、被加数和最低位进位位CI0形成。
加 法 器

## Slide 62
（2）超前进位加法器

## Slide 63
★4位加法器的逻辑符号
加数
被加数
和
低位进位
进位
加 法 器

## Slide 64
★ 加法器的应用
例：试用四位加法器实现8421BCD码至余3BCD码的转换。
N位加法运算、代码转换、减法器、十进制加法
解：余3码比8421码多3，因此：

## Slide 65
编码器、译码器、数据选择器、比较器和加法器码等。
任何时刻的输出仅决定于当时的输入，而与电路原来的状态无关；它由基本门构成，不含存贮电路和记忆元件，且无反馈线。
根据已经给定的逻辑电路，描述其逻辑功能。
根据设计要求构成功能正确、经济、可靠的电路
● 组合电路
● 组合电路的分析
● 组合电路的设计
● 常用的中规模组合逻辑电路
本章小结