## Slide 1
2.2.2 TEC-2机指令系统详述
2.2.2.1 第一种分类方法
指导老师：李俊松
学生：陈昊天
Released under the GNU General Public License v3.0

## Slide 2
从操作数个数和指令功能两个角度,把TEC-2机基本指令区分为6类
第一种分类方法

## Slide 3
(1)无操作数指令
(2)单操作数指令
(3)双操作数指令
(4)I/O指令
(5)转移指令
(6)子程序调用指令
第一种分类方法
操作数个数
指令功能

## Slide 4
指令说明中用到的符号
符号 | 解释 | 定义 | 符号 | 解释 | 定义
SR | Source Register | 源操作数指令 | PC | Program Counter | 程序计数器
DR | Destination Register | 目的操作数寄存器 | IP | Instruction Pointer | PC增量前的值，当前指令地址
OP | Operation Code | 指令操作码 | SP | Stack Pointer | 堆栈指针
CND | Condition | 条件转移指令所用的判断条件 |  |  | 
(P81)
对于无操作数指令，CND无用。
CND为2位，00,01,10,11表示判C,Z,V,S标志位
C表示Carry（进位）标志位，Z表示Zero（零）标志位，V表示Overflow（溢出）标志位，S表示Sign（符号）标志位。
条件转移指令操作码的最低一位：这一位为0或1才转移，即同一条汇编指令包含两个操作码

## Slide 5
(1)无操作数指令
OP 操作码 | 不用 | 不用 | 不用
格式
15 10 9 8 7 4 3 0
汇编指令 | 解释 | 功能 | 备注
NOP | No Operation | 空操作 | 
PSHF | Push Flags onto Stack | 状态字入栈 | 
POPF | Pop Flsgs from Stack | 状态字出栈 | 
EI | Enable Interrupts | 允许中断 | INTE<-1
DI | Disable Interrupts | 禁止中断 | INTE<-0
STC | Set Carry Flag | 进位置1 | C<-1
CLC | Clear Carry Flag | 进位清0 | C<-0
RET | Return | 子程序返回 | PC<-[SP], SP<-SP-1

## Slide 6
(1)无操作数指令
OP 操作码 | 不用 | 不用 | 不用
汇编指令 | 解释 | 功能 | 备注
IRET | Interrupt Return | 中断返回 | STR<-[SP], SP<-SP-1, PC<-[SP], SP<-SP-1
LDMC | Load Microinstruction Code | 装入微指令代码 (eg. P106) | 参数: R1: 微码在主存中首地址 R2: 微指令条数 R3: 微码写入的控存首地址
HALT | Halt | 动态停机 | PC<-IP
15 10 9 8 7 4 3 0
格式

## Slide 7
(2)单操作数指令
OP 操作码 | 不用 | 不用 | SR 源寄存器
15 10 9 8 7 4 3 0
格式1
汇编指令 | 解释 | 功能 | 备注
MUL SR | Multiply | 无符号乘 | R1*SR->R0R1 根据R1的值置状态位
DIV SR | Divide | 无符号除 | R0R1/SR->R0(余数)R1(商) 根据R1的值置状态位

## Slide 8
(2)单操作数指令
OP 操作码 | 不用 | DR 目的寄存器 | 不用
15 10 9 8 7 4 3 0
格式2
汇编指令 | 解释 | 功能 | 备注
PUSH DR | Push | 压入DR | 
POP DR | Pop | 弹出DR | 
INC DR | Increase | 递增 | DR<-DR+1
DEC DR | Decrease | 递减 | DR<-DR-1
NOT DR | Not | 求反 | DR<-/DR
SHL DR | Shift Left | 左移 | 最低位补0，最高位移入C
ASR DR | Arithmetic Shift Right | 算数右移 | 最高位不变，最低位移入C
SHR DR | Shift (Logical) Right | 逻辑右移 | 最高位补0，最低位移入C
RCL DR | Rotate through Carry Left | DR与C循环左移 | C移入最低位，最高位移入C
RCR DR | Rotate through Carry Right | DR与C循环右移 | C移入最高位，最低位移入C

## Slide 9
(3)双操作数指令
OP 操作码 | 不用 | DR 目的寄存器 | SR 源寄存器
15 10 9 8 7 4 3 0
格式1
汇编指令 | 解释 | 功能 | 备注
ADD DR,SR | Add | 加 | DR<-DR+SR
ADC DR,SR | Add with Carry | 进位加 | DR<-DR+SR+C
SUB DR,SR | Subtract | 减 | DR<-DR-SR
SBB DR,SR | Subtract with Borrow | 借位减 | DR<-DR-SR-C
CMP DR,SR | Compare | 比较 | DR-SR
AND DR,SR | AND | 逻辑与 | DR<-SR and SR
OR DR,SR | OR | 逻辑或 | DR<-DR or SR
XOR DR,SR | XOR | 逻辑异或 | DR<-DR xor SR
TEST DR,SR | Test | 测试一个值的某些位是否被设置为1 | DR & SR

## Slide 10
(3)双操作数指令
OP 操作码 | 不用 | DR 目的寄存器 | SR 源寄存器
15 10 9 8 7 4 3 0
格式1
汇编指令 | 解释 | 功能 | 备注
MOV DR,SR | Move | 数据移动 | DR<-SR
MOV DR,[SR] | Move | 数据移动 | DR<-[SR]，间接寻址，使用SR中存储的地址
MOV [DR],SR | Move | 数据移动 | [DR]<-SR，间接寻址

## Slide 11
(3)双操作数指令
OP 操作码 | 不用 | DR 目的寄存器 | SR 源寄存器
DATA/ADR |  |  | 
15 10 9 8 7 4 3 0
格式2
汇编指令 | 解释 | 功能 | 备注
MOV DR,DATA | Move | 数据移动 | DR<-DATA
MOV DR,[ADR] | Move | 数据移动 | DR<-[ADR]
MOV [ADR],SR | Move | 数据移动 | [ADR]<-SR
MOV DR,DATA[SR] | Move | 数据移动 | DR<-[DATA+SR] DATA[SR]表示DATA的基地址加上SR中存储的偏移量
MOV DATA[SR],DR | Move | 数据移动 | [DATA+SR]<-DR

## Slide 12
(4)I/O 指令
OP 操作码 | 不用 | PORT 入/出端口地址
15 10 9 8 7 0
格式
汇编指令 | 解释 | 功能 | 备注
IN PORT | In | 从外设读入1字节到R0的低8位 | R0<-[PORT]
OUT PORT | Out | 把R0的低8位数据写到外设 | [PORT]<-R0

## Slide 13
(5)转移指令
OP 操作码 | CND 条件码 | 位移量
15 10 9 8 7 0
格式1
汇编指令 | 解释 | 功能
JR ADR | Jump Relative | 无条件相对转移到ADR,ADR为原PC值+位移量
JR CND,ADR | Jump Relative | 当条件满足时相对转移到ADR,ADR为原PC值+位移量
相对转移指令

## Slide 14
(5)转移指令
OP 操作码 | CND 条件码 | 不用 | SR 源寄存器
15 10 9 8 7 4 3 0
格式2
汇编指令 | 解释 | 功能
JP SR | Jump | 无条件转SR所指的地址
JP CND,SR | Jump | 当条件满足时转SR所指的地址
通过通用寄存器给出转移地址的转移指令

## Slide 15
(5)转移指令
OP 操作码 | CND 条件码 | 不用 | 不用
ADR 绝对地址 |  |  | 
15 10 9 8 7 4 3 0
格式3
汇编指令 | 解释 | 功能
JP ADR | Jump | 无条件转移到ADR地址
JP CND,ADR | Jump | 当条件满足时转移到ADR地址
按绝对地址实现的转移指令

## Slide 16
(6)子程序调用指令
OP 操作码 | 不用 | 不用 | SR 源寄存器
15 10 9 8 7 4 3 0
格式1
汇编指令 | 解释 | 功能 | 备注
CALL SR | Call | 调用SR指明的子程序 | SP<-SP-1 [SP]<-PC PC<-SR

## Slide 17
(6)子程序调用指令
OP 操作码 | 不用 | 不用 | 不用
ADR |  |  | 
15 10 9 8 7 4 3 0
格式2
汇编指令 | 解释 | 功能 | 备注
CALL ADR | Call | 调用通过ADR指明的子程序 | SP<-SP-1 [SP]<-PC PC<-ADR

## Slide 18
T
H
A
N
K
S
2023年4月
感谢观看
Released under the GNU General Public License v3.0