## Slide 1: D/A和A/D转换器
概论
D/A转换器
A/D转换器

## Slide 2: 概述
模数转换（Analog-Digital Conversion）
  将模拟量转换为数字量，用数字装置进行运算；
数模转换（Digital-Analog Conversion)
  将数字量转换为模拟量，作用于物理对象。
物理对象
传感器
ADC
数字信号处理
DAC
驱动机构
数字系统

## Slide 3
传感器
放大器
A/D
转换
微型计算机
控制
对象
D/A
转换
温度
时间
！精度
！速度
电加热炉
热电偶
执行机构

## Slide 4: 典型应用
多路数据采集系统
数字音频

## Slide 5: D/A转换器
D/A转换器的基本概念
  将数字信号转化成与其成正比的模拟信号。
DAC
Dn
vO
数字信号
模拟信号

## Slide 6: D/A转换
以三位DAC为例，设K=1,vO和Dn的关系
D2D1D0 | vO
0 0 0 | 0 V
0 0 1 | 1 V
0 1 0 | 2 V
0 1 1 | 3 V
1 0 0 | 4 V
1 0 1 | 5 V
1 1 0 | 6 V
1 1 1 | 7 V

## Slide 7: 二进制权电阻型DAC
模拟开关
电阻网络
输入数字量
输出电压
参考电压
流过各电阻的电流为多少？

## Slide 8
运放的基本概念
一、 结构
二、符号：
直耦多级放大
双入差放
+
OCL或射随器
反相输入
同相输入
输出
同相输入
反相输入
输出
▽
∞
+
新国标符号
+
-
同相输入
反相输入
输出
旧国标符号
偏置电路
电平位移

## Slide 9: 四、分析运放的近似条件
三、输入 -- 输出关系
式中：Auo----开环电压放大倍数。一般为十几万至几十万倍。
1.开环电压放大倍数Auo→ .
2.输入电阻Ri +和Ri- →  ,即 I+ = I- = 0
3.输出电阻RO →0
▽
∞
+
ui1
ui2
uo
uo= ( ui1- ui2 ) Auo

## Slide 10: 五、运放的重要特性
1、虚地
反相单端输入时，u-→0（地电位），称为“虚地”.
因为 u- = - uo / Auo
又 Auo→ ∞， 所以 u- → 0
▽
∞
+
ui
u0
虚地

## Slide 11
2、虚短
双端输入时，u+= u-, 称为 “虚短”。
▽
∞
+
u-
u+
u0
因为 u+ - u- = uo/Auo,
又 Auo→, 所以 u+ - u-= 0
即 u+ = u-
虚短

## Slide 12: 二进制权电阻型DAC
模拟开关
电阻网络
输入数字量
输出电压
参考电压
流过各电阻的电流为多少？

## Slide 13: 权电阻型ADC

## Slide 14: 权电阻型DAC
（1）输出电压与输入的数字量成正比；
（2）输出电压与参考电压极性相反；
结论：
（3）如果数字量为n位的二进制数，输出电压的变化范围：

## Slide 15: 权电阻型DAC
由于电阻网络中阻值范围太宽，很难保证每个电阻均有很高精度，在集成DAC中很少采用。
思考：DAC的精度与电路中的哪些参数有关？
权电阻精度
外加参考电源精度

## Slide 16: R-2R T型电阻网络DAC
T型电阻网络
参考电压
由于R-2R网络只有两种阻值的电阻，因此最适合于集成工艺，集成D/A转换器普遍采用这种电路结构。

## Slide 17: T型网络分析
进一步分析可得：

## Slide 18
通过放大器A把电流i∑转换成输出电压vO：

## Slide 19: 乘法型D/A转换器
双向CMOS
模拟开关
实现了模拟量和数字量的乘法运算
——乘法型DAC
如果参考电压用模拟信号来代替

## Slide 20: 乘法型D/A转换器
集成乘法型D/A转换器——AD7520

## Slide 21: D/A转换器的主要技术参数
主要技术指标：分辨率，转换精度，转换速度。
分辨率F：最小输出电压增量与最大输出电压的比值来表示。
  VLSB：数字量为1时的输出电压，最小输出；
  VFSB：数字量为11…1时的输出电压值，满量程输出。
分辨率常用输入二进制数的有效位数表示。
转换精度

## Slide 22
转换精度
偏移误差、增益误差

## Slide 23
非线性误差
  INL：积分非线性误差。在满量程范围内，D/A转换器实际值偏离理想转换特性的最大值，通常以百分比或LSB表示。
比如某12位D/A转换器，其INL值为2LSB，如果基准电压为4.095V，给定数字量为1000，那么输出电压可能是0.998~1.002V之间。（VLSB=1mv）

## Slide 24
非线性误差
  DNL：微分非线性误差。在理想情况下，任意两个相邻输入数据所对应的输出差值为1LSB，偏离这个理想值的最大偏差。
转换速度（输出建立时间）
  输入数据改变到输出进入规定的误差范围内所需要的最大时间。
  通常给出从全0到全1时的建立时间作为转换器的工作速度。
  决定了DAC的工作频率。
  普通DAC的建立时间为几到几百微秒；
  高速DAC的建立时间小于几微秒；

## Slide 25: 选择集成DAC转换器的注意事项
转换器的位数
  转换器的位数取决于对信号分辨能力的要求。
数字信号接口特性
  并行接口还是串行接口。
模拟信号接口特性
  电压输出还是电流输出？单极输出还是差分输出？
参考电压
  外置或内置？
动态指标和精度
  转换速度和转换精度

## Slide 26: DAC的应用举例
波形发生器

## Slide 27: DAC应用举例
数控稳压电源

## Slide 28: 模数转换器ADC
A/D转换的过程
  要把模拟量转化为数字量一般要经过四个步骤，分别称为采样、保持、量化、编码。

## Slide 29: 理想的采样过程
信号U
t
t
采样序列δT(t)，T采样周期。
t
采样后的序列us(t)，u对δT(t)的调幅。

## Slide 30
取样—保持电路
串联型
反馈型

## Slide 31: 量化和编码
（1）确定量化间隔：
例：如有一模拟信号，幅值范围为0~1V，要转化为3位二进制代码，则其量化间隔为1LSB=1/8V 。
得到8个量化电平分别为0V、1/8V…7/8V。
量化：将采样—保持后的信号幅值转化成某个最小数量单位（量化间隔）的整数倍。

## Slide 32: 量化误差
经量化后的信号幅值均为的整数倍，在量化过程中会产生误差，称为量化误差。最大量化误差=1/8V。
方式一：只舍不入量化方式（截断量化方式）
如果0V≤vI＜1/8V 则量化为0=0V；
1/8V≤vI＜2/8V 则量化为1=1/8V；
……
7/8V≤vI＜1V 则量化为7=7/8V。
将连续的模拟电压近似成分散的量化电平

## Slide 33
经量化后的信号幅值均为的整数倍，在量化过程中会产生误差，称为量化误差。最大量化误差=1/8V。

## Slide 34
如果 0V≤vI＜1/16V 则量化为0=0V；
1/16V≤vI＜3/16V 则量化为1=1/8V；
3/16V≤vI＜5/16V 则量化为2=2/8V；
……
13/16V≤vI＜15/16V 则量化为7=7/8V。
取两个离散电平中的相近值作为量化电平。
方式二：四舍五入量化方式（舍入量化方式）

## Slide 35
在实际的ADC中，大多采用舍入量化方式。
量化误差随着ADC的位数增加而减小。
量化误差为1/2=1/16V

## Slide 36: 逐次逼近型ADC
逐次逼近型ADC的工作原理很像用天平称重的过程

## Slide 37: 逐次逼近型ADC电路结构
由R-2R网络型DAC、比较器、SAR三部分组成。

## Slide 38
3.5V
CP | d3d2d1d0 | vO | 比较结果 | 处 理
1
2
3
4
1000
1100
1010
1011
2.5V
3.75V
3.125V
3.4375V
vI＞vO
vI＞vO
vI＜vO
vI ＞ vO
（d3）1保留
（d2）1不保留
（d1）1保留
（d0）1保留
1
0
1
1

## Slide 39: 4位的逐次逼近A/D转换器的原理图
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 40
例： 逐次逼近型A／D 转换器如图所示。当vI＝1.5V时，问：
（1）输出的二进制数D3D2D1D0＝？
（2）转换误差为多少？
（3）如何提高转换精度？

## Slide 41
解：
1.量化单位为：
转换结果D=（0100）2
2.转换误差为：
1.5－4×0.3125=1.5－1.25=0.25
3.减少误差的方法（1）增加位数；
（2）在D/A输出加一个负向偏移电压1/2  。

## Slide 42: 逐次逼近型A / D转换器
量化误差为1LSB
量化误差为1/2LSB
转换结果：(0100)2
转换结果：(0101)2
CP | SAR | vO / V | vO＇/V | 比较结果 | 处 理
1 | 1000 | 2.5 | 2.34375 | vI＜vO＇ | D3不保留
2 | 0100 | 1.25 | 1.09375 | vI＞vO＇ | D2保留
3 | 0110 | 1.875 | 1.71875 | vI＜vO＇ | D1不保留
4 | 0101 | 1.5625 | 1.40625 | vI＞vO＇ | D0保留
CP | SAR | vO /V | 比较结果 | 处 理
1 | 1000 | 2.5 | vI＜vO | D3不保留
2 | 0100 | 1. 25 | vI＞vO | D2保留
3 | 0110 | 1.875 | vI＜vO | D1不保留
4 | 0101 | 1.5625 | vI＜vO | D0不保留

## Slide 43: A / D转换器
几种典型A/D转换器
并行比较型A/D转换器（闪烁ADC）
逐次逼近型A/D转换器
双积分型A/D转换器
Σ—Δ型A/D转换器

## Slide 44: 双积分型A / D转换器
双积分型A/D转换器属于间接A/D转换器。将数字量转换
为模拟量分两步进行。
第一步：将电压转化为时间T，使T与输入电压成正比；
第二步：将时间T转化为数字量，使数字量与T成正比 。
1.基本原理

## Slide 45
S1
vO
R
C
+
-VREF
vI
-
A
开关S1合到vI一侧
开关S1接到－VREF一侧
∵T1为常数，∴T2与vI成正比
0
vO
t
T1
T2
vI=VI1
vI=VI2
T2’
时段①：固定时间积分,到时结束
时段②：固定斜率积分，过零结束
第一步：将电压转化为时间T1，使T1与输入电压成正比

## Slide 46
第二步：将时间T2转化为数字量，使数字量与T2成正比
&
计数器
CP
T2
数字量
S2
CP
1T
C1
1T
C1
1T
C1
1T
C1
R
R
R
R
d0
d2
d n-1
1
1
1
1
&
vC
n位异步计数器
FFC
－
+

+
S1
vO
R
C
-VREF
－
+

+
vI
电压比较器
G1
G2

## Slide 47
ICL7107
ICL7107构成直流电压表

## Slide 48
正向积分时以Vin /（R.C）的斜率对Vin 积分。
正向积分
t
T1
0
Vin1
Vin2

## Slide 49
反向积分时，S2闭合，S1断开，VREF对电容C充电， Vin与VREF极性相反，经时间T2 积分器的输出又回到零。
反向积分

## Slide 50
若Vin与VREF极性相反，且为常数VREF :
t
T1
T2
0

## Slide 51
假定在T2 时间内计数值为N2，计数脉冲的周期为TCP 则T2 =N2TCP 代入，得：
N1
N2
1000
t
T1
T2
0
T1 =1000TCP

## Slide 52
A / D转换器的主要参数
3.相对精度
1.分辨率
2.转换速度
A/D转换器的分辨率用输出二进制数的位数表示，位数越多，误差越小，转换精度越高。
转换速度是指完成一次转换所需的时间。
在理想情况下，所有的转换点应当在一条直线上。相对精度是指实际的各个转换点偏离理想特性的误差。